ПРАЙС-ЛИСТ

на электротепловентиляторы, тепловые пушки

от суммы закупа,  рублей с НДС

| Внешний вид | Модель | до 50 000 руб | до 200 000 руб | от 200 000 руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТВ – 3 Ph - 3/1,5 кВт т/датчик | 2411 | 2253 | 2106 |
|  | ТВ - 4,5 Ph - 4,5/3/1,5 кВт т/датчик | 2872 | 2684 | 2508 |
|  | ТВ – 6П Ph - 6/3 кВт т/регулятор | 3679 | 3438 | 3213 |
|  | ТВ – 9П Ph - 9/6/3 кВт т/регулятор | 4214 | 3939 | 3681 |
|  | ТВ – 12П Ph - 12/8/4 кВт т/регулятор | 4395 | 4108 | 3839 |
|  | ТВ – 18П Ph - 18/9 кВт т/регулятор | 5893 | 5507 | 5147 |
|  | ТВ – 24П Ph - 24/12 кВт т/регулятор | 6015 | 5621 | 5253 |
|  | ТВ – 36П Ph - 36/18 кВт т/регулятор | 11002 | 10283 | 9610 |
|  | ТВ – 42П Ph - 42/21 кВт т/регулятор | 11260 | 10523 | 9835 |

| Конструкция тепловентиляторов ТВ-3...4.5 | Конструкция пушек ТВ-6П...42П |
| --- | --- |

## Преимущества тепловых пушек нашего производства

- Внутренний отражающий корпус

В тепловых пушках установлен внутренний отражатель, который препятствует теплоотдаче на наружный корпус изделия, тем самым повышая КПД устройства.

- Оребреные ТЭНы

Срок эксплуатации и эффективность работы оребреного стальной лентой ТЭНа в воздушной среде на 30% больше, чем у обычного.

- Контроль нагрева воздуха

Регулируемый термостат позволяет установить тепловой режим обогрева помещения, поддерживая постоянную температуру в заданном диапазоне.

- Защита от перегрева

При выключении тепловой пушки, вентилятор автоматически включается, обеспечивая

охлаждение наружного корпуса и ТЭНов,  исключая их перегрев.  После охлаждения

корпуса и ТЭНов вентилятор автоматически выключится.

Технические характеристики: тепловентиляторы, тепловые пушки

| Параметры | ТВ-3 | ТВ-4.5 | ТВ-6П | ТВ-9П | ТВ-12П | ТВ-18П | ТВ-24П | ТВ-36П | ТВ-42П |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребляемая мощность, кВт | 3 | 4.5 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | 42 |
| Напряжение питания, В | 220 | 380 |
| Производительность | 360 м3/мин | 1070 м3/мин | 1700 м3/мин | 2100 м3/мин |
| Ступени переключения мощности, кВт | 1,5/ 3 | 1,5/ 3,0/4,5 | 3/ 6 | 3/ 6/ 9 | 4/8/12 | 9/18 | 12/24 | 18/36 | 21/42 |
| Регулировка нагрева воздуха от 0 до 40(С | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Разность температур на входе и выходе | 35 | 45 | 35 | 45 | 60 | 60 | 70 | 100 | 120 |
| Габариты, мм | 360 280 300 | 425 340 450 | 770 420 615 | 950 490 725 |
| Габариты в упакованном виде, мм | 360 280 280 | 450 340 370 | 790 380 485 | 1000 470 555 |
| Масса в упаковке, кг (не более) | 6,8 | 7,3 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 24,8 | 26,6 | 38 | 38 |
| Срок службы, лет | 10 |